С П Р А В О Ч Н Ы Е  Т А Б Л И Ц Ы

ПО РАБОТЕ
С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ.

Данные таблицы содержат информацию о реактивах, включенных в Типовые перечни учебно-наглядных пособий и учебного оборудования.

Вещества, не представляющие заведомой опасности для организма, не включены в данные таблицы:

Алюминий металлический (гранулы)

Железо восстановленное (порошок)

Кремний металлический

Цинк металлический (гранулы)

Цинка оксид

Активированный уголь

Графит

Медь металлическая

Пирит

Кальция карбонат

Известь натронная (смесь 2 массовых частей оксида кальция и 1 массовой части едкого натра), которая по свойствам может рассматриваться как гидроксид кальция.

Сосуд  № 1 – сосуд для отработанных водных растворов.

Стеклянная трехлитровая банка с хорошей полиэтиленовой крышкой. В нее собираются водные растворы, независимо от их природы. После их взаимной нейтрализации и доведения рН содержимого до 7,5, сосуд можно опорожнить в канализацию.

Сосуд № 2 – сосуд для отработаных ЛВЖ.

Склянка вместимостью 0,5-1 л с полиэтиленовой или притертой пробкой.

Адсорбент – смесь равных доз песка, измельченных глины и мела, а также борной кислоты. Расход 5-10 г на 1 мл пролитой жидкости. Хранить в полиэтиленовых пакетах. Применяя, следует сначала насыпать адсорбент по периметру разлива, а затем закрыть всю площадь слоем 2-3 см. Перемешивать адсорбент и убирать его нужно деревянной лопаточкой, которую после использования промыть водой и высушить.

1. Б  Р  О  М.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества,с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | Щелочные металлы, кальций алюминий,цинковая пыль | В виде бромной воды, до 5 мг. | Вз.-30 мг/м Д.-10 мг/м | 50% р-р гипосульфита натрия, активированный уголь. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симтомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работу проводить на сквозняке или в вытяжном шкафу, подстелить полиэтиленовую пленку. | Очки, резиновые перчатки (натянуть на обшлага халата). | Кровотечения из носа, рвота, коньюктивит, отек век. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь при попадании вещества |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА - полная потеря зрения | Промыть 2% р-м соды (не менее 5 мин.), Затем струей проточной воды (раскрыть веки пальцами). В БОЛЬНИЦУ! |
| НА КОЖУ – тяжелый химический ожог, общее отравление организма. | Промыть 50% р-м гипосульфита натрия (3-5 мин.),затем проточной водой (10 мин.),повязка с увлажненным гидрокарбонатом натрия. В БОЛЬНИЦУ! |
| ВНУТРЬ - смертельный исход | Промыть желудок, внутрь отвар крахмала или муки, затем как можно больше активированного угля. В БОЛЬНИЦУ! |

| Систематическое воздействие малых доз | Аллергический дерматит |
| --- | --- |

#### Способы

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительно упаковать в двойной плотно завязанный полиэтиленовый мешок. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках на сквозняке засыпать сухим гидрокарбонатом натрия или адсорбентом. После уборки промыть участок насыщенным подкисленным раствором сульфита натрия. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Ампулу поместить в фарфоровую кружку, залить кружку до половины насыщенным р-м сульфита натрия и разбить ампулу. Из склянки бром добавлять по каплям в такой же р-р.Окраска во всех случаях должна исчезнуть. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Добавить твердые сульфит или гипосульфит натрия до исчезновения окраски, затем слить жидкость в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЕ ПЛ. | Не огнеопасно. |

3. К А Л Ь Ц И Й, Л И Т И Й, Н А Т Р И Й

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е.

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва, с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минимальная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-5 лет | Вода, бром, иод, р-ры кислот | НЕ ВЫДАВАТЬ! | ВЗ –10 мг/кг Д – 5 мг/кг | Пинцет,нейтрализующие средства, Р-р риваноля, бинт. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Подстелить полиэтиленовую пленку, убрать со стола все водные р-ры и воду. | Очки, резиновые перчатки | Ожоги губ и слизистой оболочки рта, тошнота, рвота. Возможен шок. |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – полная потеря зрения | Промыть проточной водой, широко раскрыв веки пальцами (не менее 15 мин.) СРОЧНО К ВРАЧУ! |
| НА КОЖУ –тяжелый химический Ожог с последующим Образованием язв и рубцов | Пинцетом снять кусочек металла, промыть кожу проточной водой (не менее 15 мин.), нейтрализовать, Ополоснуть водой и наложить повязку с риванолем. К ВРАЧУ! |
| ВНУТРЬ – тяжелый химический Ожог пищевода и желудка. Возможен смертельный Исход. | ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ ПОМОЩЬ», до ее прибытия промыть желудок водой с молоком. |
| Систематическое воздействие малых доз | Дерматит. |

С п о с о б ы :

| ХРАНЕНИЯ | С ЛВЖ в мет. Контейнере (если металл находится под слоем керосина) В шкафу в заводской таре (если в ампулах) |
| --- | --- |
| УБОРКИ | С помощью пинцета перенести металл в склянку, остатки керосина смыть водой с мылом. Разбитую ампулу поместить под слой бензина И уничтожить металл водой. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Нарезать литий и калий мелкими кусочками в чашке Петри, Убрать ее в сейф или недоступное место на месяц. Образовавшееся вещество перенести в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | СУХИМ ПЕСКОМ (толстым слоем) |

4. М А Г Н И Й  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Й (порошок)

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва, с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Опасная минимальная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2-3 г. | Бром, иод, кислоты, нитраты, соли аммония | НЕ ВЫДАВАТЬ | Не установлена | 5% р-р хлорида аммония, клей БФ-6 |

| Особенности подготовки Рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы общего отравления |
| --- | --- | --- |
| Не требуется | Не требуются | Практически не встречаются |

| Последствия промедления с помощью При попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – механическое раздражение | Промыть водой (15 мин.), затем 5% р-ом Хлорида аммония (3-5 мин.), ввести альбуцид. |
| НА КОЖУ – раздражение в трещинах и царапинах. | Стряхнуть, вымыть водой с мылом. |
| ВНУТРЬ | Промыть желудок чистой водой |
| Систематическое воздействие малых доз | Снижение скорости заживления любых ран Примерно в 2 раза |

##### С п о с о б ы

| ХРАНЕНИЯ | В плотно закрывающейся таре в шкафу |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Выбросить с твердыми отходами |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | ПЕСОК (толстый слой) |

### 5. С  Е Р А

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва, с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Опасная минимальная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Не огра ничен | Перманганат калия | Без ограничений | Не установлена | Порошковый огнетушитель или песок |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Нет необходимости | Нет необходимости | Практически не возникают, однако образовавшаяся в растворе коллоидная сера в массе 12 г. смертельна. |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – механическое раздражение | Промыть проточной водой |
| НА КОЖУ ------------------------------------- | Стряхнуть, промыть водой с мылом |
| ВНУТРЬ – повышение температуры тела | Промыть желудок р-м хлорида натрия (1 ст.л. на стакан воды), а затем чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | ----------- |

##### С п о с о б ы

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в любой упаковке, рек-ся полиэтиленовый мешок |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Обычным порядком |
| УНИЧТОЖЕИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Выбросить с твердыми отходами |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство (предпочтительнее порошковый огнетушитель или песок) |

6. Ф О С Ф О Р   к р а с н ы й

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минимальная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2-5 лет | Перманганат калия, нитраты, хроматы | НЕ ВЫДАВАТЬ | Не установлена | 1% р-р сульфата меди (2-3л.) |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Нет необходимости | Резиновые перчатки | Не установлены |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – механическое раздражение | Промыть водой или удалить частицы влажным ватным тампоном. Обращение к окулисту не обязательно. |
| НА КОЖУ - ---------------------------------- | Промыть водой с мылом |
| ВНУТРЬ – расстройство желудка и отравление из-за возможной примеси белого фосфора | Промыть желудок один раз 1% р-м сульфата меди, затем чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Не выявлено. |

##### С п о с о б ы

| ХРАНЕНИЯ | Только в заводской первичной и вторичной (металлическом контейнере) упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках собрать комом Увлажненной газетной бумаги и выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Перенести в сосуд № 2 для последующего сжигания на воздухе |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Все стеклянные детали погрузить в р-р сульфата меди на 3 ч., затем промыть водой. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство. После ликвидации пламени место обработать р-м сульфата меди. |

7. Ц И Н К ( пыль)

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не огра ничен | Бром, иод, соли аммония, аммиак 25% водный | НЕ ВЫДАВАТЬ | Не установлена | Клеем БФ-6 обработать царапины и микротравмы на коже. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Не требуется | Не требуются | ------------------------------------- |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – механическое повреждение Слизистых оболочек и глазного яблока | Промыть водой ( 10 мин.) |
| НА КОЖУ – в царапинах и трещинах Возможно раздражение | Смыть водой с мылом |
| ВНУТРЬ – химическое отравление Примесями мышьяка | Промыть желудок водой |
| Систематическое воздействие малых доз | Не выявлено |

С п о с о б ы

| ХРАНЕНИЯ | В любой таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешок. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Особых мер предосторожности не требуется. Вещество выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Выбросить с твердыми отходами. |
| ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

8. АЛЮМИНИЯ  ОКСИД  И  ГИДРОКСИД

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не огра ничен | В типовых перечнях не значатся | Не ограничивается | Не установлена | Нет необходимости |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптоиы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Не требуется | Не требуются | ----------------------------------- |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА - механическое повреждение Глазного яблока | Промыть проточной водой не менее 10 мин. |
| НА КОЖУ - ------------------------- | Промыть теплой водой с мылом |
| ВНУТРЬ - общее отравление организма Различной степени тяжести | Вызвать рвоту, промыть желудок водой |
| Систематическое воздействие малых доз | ------------------------------------------------------ |

##### С п о с о б ы

| ХРАНЕНИЯ | На полке шкафа в заводской или любой упаковке |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

9. А М М И А К   25 % - ный  водный.

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Опасная минимальная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | Иод тв., цинковая пыль | В виде водного 5% р-ра, не более | ВЗ –400 мгм3 Д –100мгм3 | 2% р-р борной, лимонной к-т |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ или на сквозняке | Резиновые перчатки | Резкое раздражение слизистых оболочек, обильное слезотечение, затруднение дыхания, головокружение. |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – полная потеря зрения в результате разрушения глазного яблока | Обильное (не менее 10 мин.) промывание проточной водой, раздвигая веки пальцами. СРОЧНО К ВРАЧУ! |
| НА КОЖУ –химический ожог с последующим отравлением всего организма продуктами распада | Обильное промывание проточной водой (не менее 5 мин.) с последующей нейтрализацией кислотой и повторным промыванием водой. |
| ВНУТРЬ - смертельный исход вследствие остановки сердца или дыхания из-за спазма голосовой щели | ВЫЗВАТЬ “СКОРУЮ ПОМОЩЬ”! До ее прибытия промыть желудок чистой водой |
| Систематическое воздействие малых доз | Дерматит,шелушение боковых поверхностей пальцев рук. Расстройство нервной системы, тахикардия, головные боли, повышенная раздражительность. |

##### С п о с о б ы

| ХРАНЕНИЯ | ОТДЕЛЬНО ОТ КИСЛОТ! Допускается хранение раствора вне сейфа (в двойном полиэтиленовом мешке, плотно завязанном и помещенном на поддон ). |
| --- | --- |
| УБОРКИ | При разливе более 20 мл аммиака покинуть помещение до исчезновения запаха аммиака |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | На улице вылить на землю ( ветер должен дуть в спину). |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Слить в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

10. Б А Р И Я   о к с и д , г и д р о к с и д , с о л и .

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минимальная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | --------------- | Не более 5 мл 5% р-ра | ВЗ – 0,2-0,5 г. Д – 0,1 г. | 0,2 л.12% р-ра и 2 л. 1% р-ра сульфата натрия |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Стол накрыть полиэтиленовой пленкой, протереть ее тампоном с р-ми сульфатов натрия или магния | ------------------------------ | Слюнотечение, жжение во рту, боли в желудке, расстройство зрения и речи, холодный обильный пот. |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог от оксида и гидроксида | Промыть проточной водой 10 мин., затем 2% р-м кислоты, обратиться к врачу. |
| НА КОЖУ – химический ожог от оксида и гидроксида | Стряхнуть, промыть кожу проточной водой 10 мин, затем 2% р-м кислоты. Соли стряхнуть,в ымыть участок кожи с мылом и обработать р-ми сульфатов. |
| ВНУТРЬ – возможен смертельный исход | ВЫЗВАТЬ “СКОРУЮ ПОМОЩЬ”. Желудок промыть 1% р-м сульфата натрия, затем давать по 1 ст .л. 12% р-ра сульфата натрия каждые 5 мин. |
| Систематическое воздействие малых доз | -------------------------------------------------- |

##### С п о с о б ы

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Смести ватным или бумажным тампоном в стакан с сульфатом натрия, затем переместить в сосуд № 1.Участок протереть тампоном с сульфатом. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Растворить в воде и добавлять насыщенный р-р сульфата натрия до окончания выпадения осадка. Перенести все в сосуд №1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Слить в сосуд №1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны. |

11. П Е Р О К С И Д    В О Д О Р О Д А.

| Группа хранения | Срок хранения | В-ва с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минимальная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | До 6 мес. | Практически все в-ва из Типовых перечней | До 10 мл. 3% р-ра | Глоток | ------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Не разрешается работать вблизи открытого огня | Очки, перчатки | Боль в горле, пищеводе, кровавая пена изо рта, затем кровавая рвота. |

| Последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – тяжелые язвенные изменения вплоть до потери зрения | Промывание проточной водой не менее 10 мин. |
| НА КОЖУ - ----------------------------- | ------------------------------ |
| ВНУТРЬ – смертельный исход | ВЫЗВАТЬ “СКОРУЮ ПОМОЩЬ” До ее прибытия – обильный прием воды с последующей очисткой желудка |
| Систематическое воздействие малых доз | Стойкие головные боли, быстрая утомляемость, сонливость |

С п о с о б ы :

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской таре. Беречь от действия света |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Бросить в лужицу пероксида оксид марганца (1V) – на кончике ножа, через 10-15 мин. вытереть тряпкой. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Разбавить водой 1:10 и вылить на землю или в канализацию |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Слить в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не горит, но в определенных условиях может поддерживать горение |

12. Ж е л е з а  ( 111 ) о к с и д   и  г и д р о к с и д

| Группа хранения | Срок Хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минимальная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | --------------- | До 5 г. | Вз. – 5 г. Д. - 3 г. | Не менее 3 л. 5 % р-ра NaHCO3 |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ---------------------------------- | Жжение в пищеводе, рвота. От роданид – иона рвотная масса краснеет. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА –механическое раздражение | Промытьводой 10 мин., затем 2 % р-м уксусной к – ты и ополоснуть водой. |
| НА КОЖУ – легкий химический ожог от гидроксида | Смыть водой с мылом |
| ВНУТРЬ – ожог пищевода и желудка, Возможен летальный Исход от массы > 10 г. | Промыть желудок 5 % р – м NaHCO3 или крепким чаем. Обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | Аллергические реакции у некоторых людей. |

##### Способы

| ХРАНЕНИЯ | В любой упаковке на полке шкафа. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Выбросить с твердыми отходами |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

13. К а л и  е д к о е. Н а т р  е д к и й  ( гранулы ).

| Группа хранения | Срок Хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | Кислоты | До 5 мл. 5 – 10 % р –ра | Вз. – 15 мг/ кг Д. – 5 мг/ кг. | Пинцет, нейтрализующие средства, марлевая повязка, Риваноль. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Застелить стол полиэтиленовой пленкой, которую после работы тщательно промыть водой. | Очки, перчатки, гидрофобные пасты для рук, косынка. | Обильное слюнотечение, тошнота, рвота с кровью, сильная боль во рту. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – полная потеря зрения | Промыть проточной водой 10 мин. Затем обработать 2 % р – ром борной кислоты. Альбуцид под веки, темные очки. К окулисту! |
| НА КОЖУ – тяжелый химический ожог Труднозаживающие язвы и Рубцы | Промыть проточной водой не менее 10 мин., Затем ополоснуть 2 % р – м борной кислоты и водой.Наложить марлевую повязку с риванолем и обратиться к врачу. |
| ВНУТРЬ – ожог слизистой оболочки рта Пищевода, желудка.Возможен летальный исход | Вызвать “скорую помощь”! До ее приезда дать как можно больше молока и воды и промыть желудок.. Не применять никаких нейтрализующих средств. |
| Систематическое воздействие малых доз | Растрескивание и шелушение кожи, дерматит.В тяжелых случаях серьезное поражение печени и почек |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. Запрещается для укупоривания применять посуду из стекла со шлифом. Лучший вариант – полиэтиленовые сосуды с навинчивающимися пробками |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках и очках собрать и перенести в сосуд № 1 |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Поместить в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

14. Кальция оксид и гидроксид

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | Концентриро ванные кислоты, соли аммония | Не более 2 г, заранее поместить в сосуд | Вз – 5 г Д – 2 г. | Пинцет, 5% раствор NH4Cl, 20 г. растительного масла. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Избегать пыления веществ, постелить полиэтиленовую пленку, которую при уборке тщательно промыть водой. | Очки, резиновые перчатки | Боль в желудке и пищеводе, тошнота, кровавый понос, резкое понижение температуры тела. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – стекловидный отек, сильная краснота, возможна потеря зрения | Промыть глаза не менее 20 мин. После этого 1-2 мин промыть 5% раствором хлорида аммония, ополоснуть чистой водой. Обратиться за мед. помощью. |
| НА КОЖУ – тяжелые ожоги, затем глубокие язвы с гладким дном в месте поражения | Снять кусочки пинцетом, остатки удалить тампоном, смоченным растительным маслом, затем примочка 5% кислотой в течение 3-5 мин и ополаскивание чистой водой. |
| ВНУТРЬ – тяжелый ожог пищевода и желудка | Вызвать «скорую помощь»! До приезда «скорой» промыть желудок чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Сухость и шелушение кожи, дерматит, ломкость ногтей, коньюктивит |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В заводской таре или толстостенной стеклянной посуде в шкафу |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках (избегать пыления!) выбросить с твердыми отходами или перенести в сосуд для отработанных водных растворов |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Перекопать с землей на глубину 15-20 см |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

15. Магния оксид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | ---------------- | Без ограничений | Не установлена | 0,5 л 5% раствора хлорида аммония |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ----------------------------------------------- | ---------------------- | --------------------------------------- |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – механическое раздражение | Промыть проточной водой 10 мин, затем 5% раствором NH4Cl (1-2 мин), смыть водой. |
| НА КОЖУ ------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| ВНУТРЬ – легкое слабительное действие | -------------------------------------------------------- |
| Систематическое воздействие малых доз | -------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В любой упаковке на полке шкафа |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд для отработанных водных растворов |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

16. Марганца оксид (IY).

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | Соляная кислота, пероксид | -------------- | ---------------- | -------------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ------------------------------------ | --------------------------------------- |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА - механическое раздражение | Промыть проточной водой (10 мин). |
| НА КОЖУ - ---------------------------------- | Стряхнуть, смыть водой |
| ВНУТРЬ – легкое отравление | Промыть желудок водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | При попадании вещества в повреждения кожи, они плохо заживают. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В любой таре на полке шкафа |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

17. Меди оксид и гидроксид. Соли.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | ---------------- | До 2 г твердого вещества | Вз – 2 г. Д – 0,5 г. | 0,1 % раствор K4(Fe(CN)6) |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ------------------------------------ | Тошнота, рвота с кровью, боль в животе, понос |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение слизистых оболочек | Промыть водой (10 мин) |
| НА КОЖУ – раздражение на влажной коже от хлорида | Стряхнуть, смыть водой. |
| ВНУТРЬ – тяжелое отравление вплоть до смертельного исхода | Вызвать «Скорую помощь»! Начать промывание желудка 0,1 % раствором K4(Fe(CN)6), а затем чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Функциональные расстройства ЦНС, нарушение функций почек и печени. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В любой упаковке на полке шкафа |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Запрещается выбрасывать в канализацию! Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Запрещается выливать в канализацию! Переместить в сосуд № 1, внести туда железо до исчезновения голубой окраски раствора. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

18. Фосфора (Y) оксид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | До 5 лет | ----------------- | Не выдавать | Вз – 2 г. Д – 1 г. | Не менее 2 л 1 % раствора CuSO4, пинцет |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой. | Резиновые перчатки | Раздражение слизистых оболочек гигроскопичным веществом, через 6-20 ч недомогание, температура тела до 40 %. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – тяжелый ожог, помутнение роговицы. | Промыть проточной водой (не менее 15 мин). Обратиться к окулисту! |
| НА КОЖУ – раздражение, обезвоживание участка кожи под веществом. | Снять пинцетом, промыть участок проточной водой, а затем 2 % раствором соды и снова ополоснуть водой. Обратиться к врачу! |
| ВНУТРЬ – ожог полости рта и пищевода | Неоднократно промыть желудок 1 % раствором сульфата меди, затем водой. Обратиться к врачу! Запрещается принимать внутрь молоко, любые жиры! |
| Систематическое воздействие малых доз | Поражения дыхательных путей, чаще всего отеки. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В заводской таре на полке шкафа. Для уменьшения водопоглощения рекомендуется поместить упаковку в полиэтиленовый мешок. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках совком перенести вещество в сосуд № 1. Место протереть комком влажной бумаги. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

19. Алюминия соли.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3 года | ---------------- | Твердого вещества до 10 г | Не установлена | -------------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | Резиновые перчатки при работе с хлоридом | --------------------------------------- |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог различной степени тяжести | Промыть водой 10 мин, затем 2 % кислотой и снова водой. |
| НА КОЖУ – раздражение, особенно в местах микротравм | Стряхнуть, смыть чистой водой. |
| ВНУТРЬ – раздражение пищевода и желудка | Промыть один раз чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | ------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка в виде двойного полиэтиленового мешка из-за повышенной гигроскопичности. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны. |

20. Аммония карбонат, сульфат, роданид, хлорид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | Цинковая пыль | До 10 г твердого вещества | ---------------- | -------------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ----------------------------------- | От роданида развивается острый психоз с галлюцинациями (через 10-15 мин) |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение слизистых оболочек | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – ------------------------------------------ | Стряхнуть, смыть водой. |
| ВНУТРЬ – расстройство желудка | Промыть водой 1 раз. |
| Систематическое воздействие малых доз | ------------------------------------------------ |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | На полке шкафа в любой таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны. |

21. Дихроматы и хроматы аммония и калия.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | Сера, красный фосфор, орг. соединения. | 1 г твердого вещества. | Вз –1 г. Д – 0,5 г. | 5% расвор сульфита натрия, клей БФ-6, альбуцид 30 %-ный. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Стол покрыть полиэтиленовой пленкой, которую после работы протереть тампоном, увлажненным раствором Na2SO3 | Все микротравмы обработать клеем БФ –6. | Изжога, тошнота, неукротимая рвота, повышенное слюноотделение. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – сильное раздражение слизистых оболочек и снижение остроты зрения. | Промыть водой (не менее 15 мин), затем ввести под веки 1-2 капли 30 %-ного альбуцида. Обратиться к окулисту! |
| НА КОЖУ – в местах микротравм, не обработанных клеем БФ –6, труднозаживающие язвы. | Промыть проточной водой (не менее 15 мин), затем ополоснуть 5 % раствором сульфита натрия и снова чистой водой. |
| ВНУТРЬ – 2 г и более – смертельный исход. | При попадании внутрь более 1 г вызвать «Скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок 5 5 раствором сульфита натрия, затем чистой водой. При попадании меньших доз обращение к врачу обязательно. |
| Систематическое воздействие малых доз | Хромовые дерматиты на кистях рук. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В заводской таре в сейфе. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Переместить в сосуд № 1, место протереть тампоном с сульфитом натрия. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Небольшими порциями растворять в сосуде с 5 % подкисленным раствором сульфита натрия до исчезновения желтой окраски хромат-иона. Полученный раствор переместить в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Дихромат аммония гасить водой, дихромат калия не огнеопасен. |

22. Нитраты аммония, калия, натрия, серебра.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 лет | Щелочные металлы, сера, фосфор. | До 1 г твердого вещества. | Вз – 6 г. Д – 2 г. | Клей БФ – 6, активированный уголь. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Перед работой обработать все микротравмы кожи клеем БФ – 6. | ------------------------------------ | Одышка, кашель, рвота, боли в сердце. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог с тяжелыми последствиями, особенно от нитрата серебра. | Промыть водой (не менее 15 мин). В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – раздражение, особенно в поврежденных местах и на влажной коже. | Смыть водой (не менее 10 мин). |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 15 г. | При массе более 5 г вызвать «Скорую помощь! До ее приезда промыть желудок чистой водой и дать активированный уголь. |
| Систематическое воздействие малых доз | Ухудшается состав крови, возможно возникновение опухолей онкологического характера. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В любой таре в шкафу. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Перекопать с землей на глубину 15-20 см. Нитрат серебра сдать в государственный фонд. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. Отходы нитрата серебра собирать отдельно для сдачи государству. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны, но могут поддерживать горение. |

23. Железа (II) и (III) сульфат и хлорид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | ---------------- | Не более 1 г твердого вещества. | Вз-100 мг/кг Д – 25 мг/кг | Активированный уголь, крепкий чай. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | Резиновые перчатки. | Тошнота, рвота с примесью крови, боль в животе, ощущение жара в голове и в области шеи. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог продуктами гидролиза. | Промыть водой 15 мин, затем 2 % раствором NaHCO3. Обратиться к окулисту в тот же день. |
| НА КОЖУ – химический ожог продуктами гидролиза. | Промыть водой 7-10 мин, нейтрализовать 2 % раствором NaHCO3 и ополоснуть водой |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от FeSO4. | Соединения Fe (II) более ядовиты, чем Fe (III). Промыть желудок с добавлением активированного угля, крепкого чая или NaHCO3 не менее 2 раз. Обратиться к врачу! |
| Систематическое воздействие малых доз | --------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести с сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны. |

24. Калия и натрия ацетет, бромид, гидрокарбонат, гидросульфат, иодид, карбонат, моногидрофосфат, сульфат, сульфит.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | ---------------- | До 3 г каждого | Вз – 8 г бромида Д - 2 г бромида | 100 мл раствора NaCl (2 ст ложки на стакан воды) |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | -------------------------- | От 5 г и более бромида калия – полная потеря чувствительности зева, корня языка. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение слизистых оболочек. | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – -------------------------------------- | Смыть водой. |
| ВНУТРЬ – от 15 г бромида – тяжелое отравление, другие гораздо менее ядовиты. | При попадании бромида дать 2-3 больших глотка раствора поваренной соли и спустя 1-2 мин вызвать рвоту, если она не возникнет сама по себе. |
| Систематическое воздействие малых доз | --------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В любой упаковке в шкафу. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны. |

25. Калия перманганат.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 года | Пероксид водорода, сера, фосфор. | До 10 мл водного раствора. | Вз –2 г. Д – 1 г. | 20 мл 3 % раствора перекиси водорода. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Подстелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой. | ---------------------- | Раздражение пищевода, возможно помутнение сознания. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение слизистых оболочек и прокрашивание сред глаза. | Безотлагательно начать промывание водой. В это время смешать 1 объем 2 %-ной CH3COOH, 1 объем 3 %-ного H2O2 и 2 объема воды. Ввести в глаза 2-3 капли этой смеси по окончании 15-мин водной промывки. |
| НА КОЖУ – химический ожог, особенно на увлажненной коже. | Промыть водой 5 мин, затем примочить 3 % раствором пероксида водорода и ополоснуть водой. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход при дозе 5 г и более. | Немедленно дать выпить подряд 2 стакана воды, в каждый из которых добавлено по 10 мл 3 %-ного раствора пероксида водорода, выждать 1-2 мин и вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | --------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Растворить в воде и слить в канализацию. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести с сосуд для отработанных водных растворов. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно, но может поддерживать горение. |

26. Калия ферро- (II) и (III) гексацианид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | кислоты | До 1 г в виде твердого вещества. | В – 3 г. Д – 1 г. | -------------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | --------------------------- | Резкая слабость, боли в желудке. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение слизистых оболочек. | Промыть водой. |
| НА КОЖУ – ------------------------------------- | Промыть водой. |
| ВНУТРЬ – тяжелое отравление вследствие образования цианид-иона при разложении комплекса железа. | Вызвать рвоту и один раз промыть желудок чистой водой. В случае плохого самочувствия вызвать «Скорую помощь». |
| Систематическое воздействие малых доз | --------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТа | Перенести в сосуд для отработанных водных растворов. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны. |

27. Кальция карбид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 года | Вода, растворы кислот. | Не выдавать | Не установлена | Бытовое смазочное минеральное масло. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой. | Особо оберегать глаза и кожу! Очки, перчатки. | Резкое ухудшение общего состояния, боли во рту, пищеводе, желудке. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – полная потеря зрения. | Промыть водой (не менее 15 мин), затем 5 %-ным раствором хлорида аммония. Оставшиеся кусочки снять влажным тампоном и безотлагательно направить пострадавшего к окулисту. |
| НА КОЖУ – тяжелый химический ожог, впоследствии язвы, заживающие с трудом. | Удалить приставшие кусочки ватным тампоном, смоченным минеральным маслом, затем примочки 5 % кислотой. Обратиться к врачу после проведения неотложной помощи. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход. | Медицинские рекомендации отсутствуют. Вызвать «Скорую помощь»! |
| Систематическое воздействие малых доз | Сухость кожи, воспаления, изъязвления. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Облить водой. Через 5-7 мин убрать, надев резиновые перчатки, увлажненной газетной бумагой и выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | На открытом воздухе или в вытяжном шкафу залить в фарфоровой чашке водой. Образовавшуюся суспензию перенести в сосуд для отработанных водных растворов. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд для отработанных водных растворов. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

28. Кальция хлорид, сульфат, карбонат и фосфат.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | ---------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------------ |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------- |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – механическое раздражение | Промыть водой 5-7 мин. |
| НА КОЖУ – ----------------------------------- | Смыть водой. |
| ВНУТРЬ – возможно расстройство желудка | При массах более 20 г промыть водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Сухость и появление трещин на коже. Если вовремя не принять меры, возможно возникновение дерматитов. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в любой таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Жидкость декантировать в сосуд для отработанных водных растворов, осадок выбросить с твердыми отходами. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасны. |

29. Кобальта сульфат.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | В Типовых перечнях нет | В виде водных растворов с массовой долей 5 %, до 15 мл. | Вз – 1-2 г. Д – менее 1 г | 0,5 л раствора поваренной соли из расчета 1 столовая ложка на стакан воды. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | -------------------------- | Тошнота, рвота, покраснение кожи в области головы, шеи, колики. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – легкий химический ожог, раздражение слизистых оболочек. | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – раздражение, особенно влажной кожи, могущее перейти в острый дерматит. | Немедленно смыть водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 3 г. | Немедленно выпить (сколько удастся) раствора хлорида натрия и тут же вызвать рвоту. Операцию повторить. В случае плохого самочувствия в тот же день обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | В школьных условиях увеличивается возможность возникновения кожных заболеваний. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Переместить в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | В насыщенный раствор вещества добавлять небольшими порциями насыщенный раствор едкого натра до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

30. Лития хлорид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | В Типовых перечнях нет | Твердое вещество - до 2 г | Вз – 10 г Д – 3 г. | Активированный уголь (5 г), раствор сульфата натрия (1 столовая ложка на стакан воды). |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ---------------------- | Общая слабость, сонливость, тремор губ, нижней челюсти и рук вплоть до эпилепсии. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение слизистых оболочек. | Промыть 2 мин 2 %-ным раствором соды, затем водой не менее 10 мин. |
| НА КОЖУ – в трещинах вызывает долго не заживающие язвы. | Смыть водой с мылом не менее двух раз. |
| ВНУТРЬ – возможен смертельный исход от масс более 15 г. | Сразу вызвать рвоту, затем однократно промыть желудок водой и дать 5 г активированного угля. Спустя 1-2 мин дать стакан раствора сульфата натрия. Через 5 мин очистить желудок и обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | --------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Растворить в воде и вылить в канализацию. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

31. Магния сульфат и хлорид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | ---------------- | -------------- | ---------------- | Альбуцид 30 %-ный, свинцовая примочка. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ------------------------- | Мощное слабительное действие. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – на влажной коже сильное раздражение, переходящее в дерматит. | Смыть водой 10 мин. При раздражении наложить свинцовую примочку и обратиться к дерматологу. |
| ВНУТРЬ – при дозах более 10 г возможен упадок сердечной деятельности. | Вызвать рвоту, промыть желудок 1 раз водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Дерматит от сульфата, замедление скорости заживления микротравм на коже. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в любой таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

32. Натрия метасиликат.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | ---------------- | Твердого вещества до 2 г. | ---------------- | Пинцет, альбуцид 30 %-ный. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | очки | Обильное слюнотечение, тошнота, рвота с кровью, боль во рту от масс 10 г и более. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог. Возможна полная потеря зрения. | Промыть водой (10 мин), затем 2 %-ной кислотой и снова ополоснуть водой. Ввести под веки по 2 капли альбуцида. После оказания неотложной помощи обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – раздражение, особенно сильное на влажной коже. | Кусочек снять пинцетом, промыть кожу водой (не менее 5мин), примочить 2 % кислотой и через 5 мин ополоснуть чистой водой. |
| ВНУТРЬ – возможен смертельный исход от масс более 15 г. | Немедленно принять 2 %-ную уксусную кислоту из расчета 1 стакан на 3 г проглоченного вещества и через 2-3 мин вызвать рвоту. При массе более 10 г после оказания помощи обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | --------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

33. Марганца (II) сульфат и хлорид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | 30 %-ный раствор H2O2 | Твердого вещества до 3 г. | Вз – 10 г Д – 3 г. | 2 сырых яйца и стакан сырого молока. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | Марлевая повязка на нос и рот. | Резкая одышка, помрачение сознания, особенно при вдыхании пыли вещества. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение слизистых оболочек. | Промыть водой не менее 10 мин. |
| НА КОЖУ – возможно раздражение влажной кожи. | Промыть водой 5 мин. |
| ВНУТРЬ – тяжелое отравление, вплоть до смертельного от массы 15 г и выше. | Тотчас же дать взбитые в стакане молока 2 сырых яйца, выждать 1-2 мин и вызвать рвоту. После этого обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | ------------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

34. Натрия сульфид девятиводный.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3 года | Все кислоты любой концентрации | Твердого вещества до 0,5 г. | Вз – 6 г. Д – 3 г. | Растворы хлорида и сульфата натрия по 1 столовой ложке на стакан воды. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Растворы готовить на сквозняке или в вытяжном шкафу. | Очки, перчатки. | Головокружение, раздражение слизистых, тошнота, рвота, кашель, нарушение практически всех функций организма. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – тяжелый химический ожог, вплоть до полной потери зрения. | Промыть проточной водой (не менее 10 мин), затем ополоснуть 2 %-ной кислотой и водой. Немедленно обратиться к окулисту, особенно если попали кусочки твердого вещества. |
| НА КОЖУ – химический ожог как от щелочи, впоследствии - язвы. | Промыть водой (не менее 10 мин), затем примочка 2-5 %-ной кислотой и ополаскивание водой. В тот же день обратиться к врачу. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы 1 г и более. | 2-3 глотка раствора поваренной соли, вызвать рвоту, затем выпить раствор сульфата натрия (слабительное). Вызвать «Скорую помощь» при плохом состоянии. |
| Систематическое воздействие малых доз | Дерматиты на коже рук. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. После вскрытия обязательна дополнительная упаковка (для защиты от влаги) в полиэтиленовый мешочек или эксикатор. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках и очках перенести в сосуд для отработанных водных растворов. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | К водному раствору добавлять порциями подкисленный раствор дихромата или перманганата калия до тех пор, пока окраска не перестанет меняться. Жидкость переместить в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Добавить подкисленный раствор перманганата до появления бледно-розовой окраски и переместить в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Используемое в школе вещество не огнеопасно. |

35. Натрия фторид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | ---------------- | Не выдавать | Вз – 0,5 г. Д – 0,1 г. | 100 мл теплого раствора хлорида натрия (1 столовая ложка на стакан воды) |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Постелить полиэтиленовую пленку, которую потом тщательно протереть тампоном с раствором хлорида кальция. | --------------------------- | Резкие боли в животе, тошнота, потливость, возбужденное состояние, кровавый понос, сильная головная боль. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение. | Промыть водой при широко раскрытых пальцами веках (не менее 15 мин) или такое же время 1 %-ным раствором гидрокарбоната натрия. |
| НА КОЖУ – в школьных условиях не проявляется. | Смыть водой с мылом и тщательно вычистить ногти. |
| ВНУТРЬ – смерть от дозы 5-10 г через 1-4 ч, у выживших – расстройство печени и почек. | Принять 3-4 глотка раствора хлорида натрия и вызвать рвоту (2-3 раза). Следом 2 раза промыть желудок теплым 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия. Обратиться к врачу в тот же день. |
| Систематическое воздействие малых доз | Дерматит на руках, лице, шее. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка – плотно завязанный полиэтиленовый мешочек. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В отдельном сосуде растворить в воде, добавить избыток концентрированного раствора хлорида кальция. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Растворить в небольшом объеме воды, добавить избыток раствора хлорида кальция. Жидкость декантировать в сосуд № 1, осадок выбросить. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

36. Никеля сульфат.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | --------------- | Только в виде раствора концентрацией не более 10 %, до 5 мл. | Вз – 5 г. Д – 1-2 г. | 1 стакан сырого молока, 2 сырых яйца, 5 г активированного угля |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ---------------------- | Сильное возбуждение, повышенная двигательная активность, сменяющаяся угнетением. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение. | Промыть водой не менее 10 мин. |
| НА КОЖУ – резкое повышение чувствительности к действию других раздражителей. | Смыть водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от дозы более 10 г. | Немедленно принять взбитые в молоке яйца и через 1-2 мин вызвать рвоту. Затем дать активированный уголь. При дозе вещества более 10 г перед процедурами вызвать «Скорую помощь». |
| Систематическое воздействие малых доз | Аллергические дерматиты, переходящие в экземы. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Перенести в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | В раствор сульфата никеля добавить раствор сульфида натрия до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

37. Свинца (II) ацетат и оксид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | В Типовых перечнях нет | Оксид не выдавать, Ацетат в виде 1 %-ного раствора до 5 мл. | Вз – 300 мг/кг Д – 100 мг/кг | -------------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ----------------------- | Серая кайма на деснах, общая слабость, головокружение, боль в животе. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – легкий химический ожог на влажной коже от ацетата. | Стряхнуть, смыть водой 5-7 мин. |
| ВНУТРЬ – возможен летальный исход, особенно от оксида. | При попадании внутрь более 3 г вызвать «Скорую помощь», так как неотложные меры весьма специфичны и не могут быть предприняты в школьных условиях никем, кроме врача или специалистов «Скорой помощи» |
| Систематическое воздействие малых доз | Соединения свинца имеют очень широкий спектр физиологического действия, в первую очередь страдает ЦНС. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Оксид выбросить с твердыми отходами, ацетат растворить в подкисленной воде и добавлять сульфат-ион до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в сосуд № 1, осадок выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Вещество не огнеопасно. |

38. Хрома (III) хлорид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | ---------------- | Только в виде 5 % раствора, до 15 мл. | Вз – 2-3 г Д – 1 г. | Альбуцид 30 %-ный. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой и протереть тампоном с 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия. | Микротровмы обработать клеем БФ – 6. Использовать перчатки. | Изжога, тошнота, рвота, повышенное слюноотделение, понос или запор. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение. | Промыть водой (не менее 15 мин), затем ввести альбуцид по 2-3 капли в каждый глаз. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – резкое раздражение, особенно в местах микротравм, где могут возникать язвы. | Обильное промывание водой (не менее 15 мин). В тот же день обратиться к дерматологу. |
| ВНУТРЬ – тяжелое отравление от масс более 10 г. Смертельный исход маловероятен. | Вызвать рвоту, затем дважды промыть желудок водой. В тот же день обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | В школьных условиях вероятнее всего дерматит. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках перенести в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | В раствор вещества порциями добавлять раствор соды до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

39. Цинка сульфат и хлорид.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3 года | ---------------- | Только в виде 5 % раствора, до 10 мл | Вз – 2 г Д – менее 1 г | 1 стакан сырого молока, 2 сырых яйца, 2 л 0,5 %-ного раствора танина. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | Перчатки при работе с хлоридом. | Тошнота, рвота, понос с кровью, колики в животе. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог. | Промыть водой 10 мин, затем 2 % раствором гидрокарбоната натрия, ополоснуть водой. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – раздражение, особенно на влажной коже. | Промыть водой 5 мин, затем 2-3 мин промыть 2 % раствором гидрокарбоната натрия и снова ополоснуть водой. |
| ВНУТРЬ – возможен смертельный исход даже через месяц после отравления (от массы 10 г и более) | Промыть желудок 2 л 0,% 5-ного раствора танина, дать молоко со взбитыми яйцами и вызвать рвоту через 2-3 мин. Вызвать «Скорую помощь», если масса вещества более 5 г. |
| Систематическое воздействие малых доз | Общее ослабление организма. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках перенести в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | К концентрированному раствору вещества небольшими порциями добавлять едкий натр. Жидкость декантировать, осадок выбросить. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

40. Азотная кислота, плотность 1,42 г/см3.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | Металлы, органические соединения | Только в виде 10 % раствора, до 5 мл. | Вз – 4 г Д – 1 г | 10 – 15 г оксида магния, альбуцид 30 %-ный. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | Очки, перчатки. | Желтоватое окрашивание и ожоги губ, мучительная рвота с кровью. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – возможна полная потеря зрения. | Промывка только чистой водой (15 мин), затем по 1-2 капли альбуцида в каждый глаз под веки. |
| НА КОЖУ – от концентрированной – тяжелые ожоги, от разбавленной – экзема. | Промывка только чистой водой (не менее 10 мин), наложить повязку с 2 % раствором гидрокарбоната натрия. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 10 г. | Запрещается применение молока и жиров! Взболтать в стакане воды оксид магния и залпом выпить. Вызвать «Скорую помощь» (при дозе более 10 г). |
| Систематическое воздействие малых доз | Дерматиты, экземы. Небольшой отек легких от оксидов азота. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в темной посуде. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешок и поставить на поддон, куда может войти все содержимое при повреждении склянки. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Засыпать адсорбентом и через 5-7 мин после перемешивания выбросить с твердыми отходами. Работать на сквозняке! |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Под тягой или на открытом воздухе нейтрализовать мелом до прекращения выделения газов. Смесь может служить удобрением. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

41. Муравьиная кислота.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | Азотная и серная кислоты, другие окислители. | До 10 мл 5 %-ного раствора. | Вз – 5-6 г. Д – 2 г. | 10 г оксида магния. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| С концентрированными растворами работать на сквозняке или в вытяжном шкафу. | Очки, перчатки. | Сильное раздражение полости рта и пищевода, рвота с характерным запахом кислоты. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – полная потеря зрения от капель раствора с концентрацией выше 7 % | Только промывание водой (не менее 15 мин). Не применять нейтрализующий раствор гидрокарбоната натрия! |
| НА КОЖУ – химический ожог с образованием пузырей, заживающий сравнительно быстро | Промыть водой 10 мин, затем вымыть с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от дозы более 10 г | Немедленно принять внутрь взболтанные в стакане воды 10 г оксида магния и через 1-2 мин вызвать рвоту. При дозе более 15 г перед проведением процедур вызвать «Скорую помощь». |
| Систематическое воздействие малых доз | -------------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. Дополнительно упаковать в полиэтиленовый мешочек. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | На сквозняке засыпать адсорбентом, через 5-7 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Разбавить водой 1:20 и вылить в канализацию. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Смесь паров с воздухом взрывоопасна. Горящую кислоту гасить водой. |

42. Ортофосфорная кислота.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | ---------------- | До 20 мл 10 %-ного раствора | Вз – 0,5 г/кг Д – 0,1 г/кг | 10 г оксида магния. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | -------------------------- | Боль во рту и пищеводе, частая рвота, но без крови. Дыхание затруднено из-за отека гортани. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой 15 мин. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – значительное прижигающее действие, воспалительные заболевания. | Смыть водой, затем примочка 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия (1-2 мин) и снова ополоснуть водой. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 20 г, при меньшей – общее отравление организма. | Дать взболтанные в стакане воды 10 г оксида магния в расчете на каждые 5 г проглоченной кислоты и через 2 мин вызвать рвоту. |
| Систематическое воздействие малых доз | Лейкоцитоз, раздражение кожи. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской таре на поддоне |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Засыпать адсорбентом, через 3-5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Нейтрализовать мелом до прекращения выделения газа. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить в твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

43. Серная кислота, плотность 1,84 г/см3.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | Активные металлы, вода, перманганат калия | До 10 мл 10 % раствора | Вз – 2г (1 мл) Д – 1 г (0,5 мл) | 1 стакан сырого молока, 2 сырых яйца, 15 г оксида магния. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| --------------------------------- | Очки, перчатки, передник | Тяжелые местные и общие явления: боль во рту и пищеводе, рвота сначала с алой кровью, затем бурыми массами. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – полная потеря зрения | Промывание водой не менее 15 мин, перед этим вызвать «Скорую помощь». |
| НА КОЖУ – ожог, заживающий не ранее, чем через 1,5 мес, после него рубец | Промыть водой 10 мин, наложить повязку с 2 % раствором гидрокарбоната натрия и направить пострадавшего к врачу. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 5 г (3 мл) | Взболтать в стакане воды оксид магния и выпить залпом, затем принять внутрь молоко со взбитыми яйцами и вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | Раздражение кожи, дерматиты. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской или толстостенной стеклянной таре, помещенной в двойной полиэтиленовый мешочек. Сосуд поместить на поддон. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Засыпать адсорбентом и через 5-7 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | В очках и перчатках нейтрализовать (при постоянном перемешивании) мелом или известью. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

44. Соляная кислота, плотность 1,19 г/см3.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Не ограничен | Перманганат калия, сульфид натрия, карбид кальция | До 6 мл 10 % раствора | Вз – 5-7 г Д – 2 г | Повязку с 8-10 г сухого гидрокарбоната натрия, 10-15 г оксида магния. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| --------------------------------- | перчатки | Острые боли в области желудка, рвота желтоватой слизью, учащенное дыхание, возможны судороги. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог с тяжелыми последствиями | Промывать только водой не менее 15 мин. При неприятных ощущениях обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – изъязвления | Мыть сильной струей воды не менее 10 мин, затем наложить увлажненную водой повязку с гидрокарбонатом (на 10-15 мин). |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 15 г | Взболтать в стакане воды оксид магния и залпом выпить. В тот же день обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | Воспаление кожи. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской или любой толстостенной таре. Упаковать дополнительно в двойной полиэтиленовый мешочек и установить на поддон. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Засыпать адсорбентом и через 5 мин выбросить с твердыми отходами |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Вносить твердый мел до окончания выделения газа, затем вылить в сосуд № 1 |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

45. Уксусная кислота.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 лет | Перманганат калия, щелочные металлы, карбид кальция | Не более 10 мл 10 % раствора | Вз – 5 г Д – 2 г | 10-15 г оксида магния, альбуцид 30 %-ный. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работать на сквозняке или в вытяжном шкафу | Очки, перчатки. | Сильное жжение, боль во рту и пищеводе, желудке, характерный запах изо рта. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – полная потеря зрения | Только водная промывка не менее 15 мин. В случае жжения ввести после промывки под веки по 2 капли альбуцида и обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – химический ожог от концентрации более 30 %, затем экзема. | Обмыть водой 10 мин, затем водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 15 г | Выпить залпом взболтанный в воде оксид магния массой не менее10 г, через 1-2 мин вызвать рвоту. При плохом самочувствии обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | Конъюктивит, бронхит. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В шкафу в заводской или любой толстостенной таре. Упаковать дополнительно в двойной полиэтиленовый мешок и поместить на поддон. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Устроить сквозняк, засыпать адсорбентом, через 5-7 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Нейтрализовать твердым мелом до прекращения газовыделения, получившийся раствор вылить в канализацию. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 1 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство, но лучше вода |

46. Анилин, анилин сернокислый.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3 года | ---------------- | До 3 г | Вз – 10 г через рот Д – 3 г через рот | 100 мл 6%-ной уксусной кислоты, 10 г активированного угля. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | перчатки | Посинение губ, головная боль, шум в ушах, мелькание в глазах, расстройство речи. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Сначала 1-2 мин промыть 2 % уксусной кислотой, затем чистой водой 10 мин. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – раздражение места аппликации и общее отравление за счет проникновения через кожу | Смыть сначала 6 % уксусом (2-3 мин), затем водой 10 мин. При плохом самочувствии обратиться к врачу. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от масс более 20 г | Дать активированный уголь и через 2-3 мин вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу. При массе более 10 г перед процедурами вызвать «Скорую помощь». |
| Систематическое воздействие малых доз | Заболевания кожи, изменение состава крови. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешок. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках с помощью тигельных щипцов комком фильтровальной бумаги собрать и поместить бумагу в сосуд для отработанных ЛВЖ. Руки в перчатках вымыть с мылом. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Добавлять бромную воду до прекращения выпадения белого осадка. Жидкость – в сосуд № 1, осадок – в сосуд № 2 (для ЛВЖ). |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Кроме воды любое огнегасительное средство. |

47. Ацетон гексан.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Не ограничен | Азотная кислота, перманганат калия, дихромат калия | До 20 мл | Вз – 30 мл Д – до 10 мл | Первичные средства пожаротушения |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работать на сквозняке, убрать открытый огонь. | -------------------------- | ------------------------------------------ |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – легкое раздражение | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – ----------------------------------- | Смыть водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельная доза свыше 100 мл | Вызвать рвоту, затем промыть желудок чистой водой. При плохом самочувствии обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | Сухость кожи. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке или любой толстостенной таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешок. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Погасить открытый огонь и проветрить, если объем менее 15 мл. При большем объеме засыпать адсорбентом и через 5 мин выбросить с твердыми отходами |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2 (для ЛВЖ). |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Гексан нельзя гасить водой, в остальных случаях – любое огнегасительное средство. |

48. Бензальдегид, бензойная кислота.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 лет | ---------------- | До 5 г | --------------- | Активированный уголь, 5-10 г. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работать на сквозняке. | Перчатки. | В школе острые отравления практически невозможны. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – резкое раздражение | Медицинские рекомендации отсутствуют. Можно промыть (3-5мин) 2 % раствором гидрокарбоната натрия. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – раздражение, чувство теплоты | Дважды промыть прохладной водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – в школе практически не проявляется | Вызвать рвоту, промыть водой, дать активированный уголь, через 2-3 мин снова вызвать рвоту. |
| Систематическое воздействие малых доз | В школе практически не проявляются. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В перчатках собрать и перенести в сосуд № 2 (для ЛВЖ). Обязательно проветрить помещение. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2 (для ЛВЖ). |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Кроме воды любое огнегасительное средство. |

49. Бензол, толуол, ксилол.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | ---------------- | Не выдавать | ----------------- | Первичные средства пожаротушения, 10 г активированного угля. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работать на сквозняке или в вытяжном шкафу, если поверхность вещества открыта. | Перчатки. | Головокружение, тошнота, нарушение дыхания вплоть до полной остановки. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой, в тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – общее отравление организма вплоть до смертельного от дозы более 100 мл | Смыть дважды холодной водой с мылом. Независимо от самочувствия в тот же день обратиться к врачу. Толуол и ксилол менее ядовиты, чем бензол. |
| ВНУТРЬ – смертельная доза от 20 мл. | Безотлагательно вызвать «Скорую помощь»! До ее прибытия дать 5 г активированного угля и через 2-3 мин вызвать рвоту. Операцию повторить. |
| Систематическое воздействие малых доз | Поражение печени и кроветворных органов, головные боли, общая слабость, ухудшение состава крови. Бензол – канцероген и тератоген! |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. Обязательна дополнительная упаковка в двойной плотно завязанный мешочек. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Проветриванием (до 2 мл). Более 2 мл – собрать фильтровальной бумагой тигельными щипцами и перенести в сосуд № 2 (для ЛВЖ). |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Кроме воды любым огнегасительным средством. |

50. Бутиловый, изобутиловый спирт.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Не ограничен | Калия перманганат и дихромат | 10 мл | Вз – 50 мл Д – 15 мл | Альбуцид 30 % |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | -------------------------- | Жжение в глазах, царапанье в горле, общее недомогание. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение от паров, помутнение роговицы от капель | При попадании капель промыть водой (10 мин), ввести под веки по 2 капли альбуцида. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – воспаление в месте попадания вещества, при повторном воздействии - дерматит | Промыть чистой водой 10 мин. Если жжение не прекратится, обратиться к дерматологу. |
| ВНУТРЬ – по действию близко к этанолу, но раздражение больше в 5-6 раз | Промыть желудок 2-3 раза чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Наркотик, вызывает различные заболевания кожи. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | До 30 мл – проветривание, более 30 мл –адсорбент. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Кроме пенного огнетушителя любое огнегасительное средство. |

51. Гексахлорбензол (ГХБ).

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | ---------------- | Не выдавать | ---------------- | 2 л 2 %-ного гидрокарбоната натрия, 10 г активированного угля |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работать на прямом солнечном свету нельзя, только в тени. | Обязательны респиратор, очки, перчатки. | Резкое раздражение глаз, сухость во рту и глотке, тошнота, головокружение. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – резкое раздражение | Сразу промывать 2 %-нымраствором гидрокарбоната натрия (12 мин). Обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – легкий химический ожог с последующим всасыванием через кожу. | Смыть дважды теплой водой с мылом. Даже если ГХБ не попал на кожу, после работы тщательно вымыться под душем с мылом. |
| ВНУТРЬ – поражение печени | Вызвать рвоту, промыть желудок 2 л раствора гидрокарбоната натрия, принять активированный уголь и через 2-3 мин вызвать рвоту. Направить пострадавшего к врачу с сопровождающим. |
| Систематическое воздействие малых доз | Дерматит под воздействием солнечных лучей. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В перчатках, очках собрать ватным тампоном, смоченным подсолнечным маслом, завернуть в полиэтиленовую пленку, перевязать и выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | В школьных условиях не представляется возможным. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |

52. Глицерин.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 лет | Перманганат и дихромат калия | Без ограничений | ---------------- | -------------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | -------------------------- | ------------------------------------------------- |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – небольшое раздражение от примесей | Промыть водой 2-3 мин. |
| НА КОЖУ – ------------------------------------- | Стряхнуть, обмыть водой. |
| ВНУТРЬ - ---------------------------------------- | При объеме более 30 мл промыть водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | ------------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В любой таре в контейнере для ЛВЖ. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Вытереть тряпкой, которую затем прополоскать водой. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Вылить в канализацию или на землю. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство. |

53. Дихлорэтан.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | ---------------- | До 2 мл | Вз – 3 мл Д – 1 мл | 100 мл вазелинового масла, 20 г сульфата натрия декагидрата |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| На сквозняке или в вытяжном шкафу. | ------------------------ | Рвота, понос, резкое вздутие живота. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение, помутнение роговицы | Промыть водой 10 мин. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – дерматит, если не смывать – легко всасывается через кожу | Дважды смыть прохладной водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от 10-15 мл через 30-40 мин. | Вызвать «Скорую помощь»! До ее прибытия дать 100 мл вазелинового масла и через 2-3 мин сульфат натрия (слабительное) в половине стакана воды. |
| Систематическое воздействие малых доз | Поражение печени и почек. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | До 5 мл – проветриванием, свыше 5 мл – адсорбентом, через |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ |  |

54. Диэтиловый эфир.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 год | Калия дихромат и перманганат | 5 мл | ---------------- | Первичные средства пожаротушения |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работать на сквозняке или в вытяжном шкафу. Открытый огонь не ближе 5 м. | --------------------- | Возбуждение, веселость, затем сонливость вплоть до потери сознания. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – ------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| ВНУТРЬ – действие не исследовано | Нет сведений. |
| Систематическое воздействие малых доз | Нервные расстройства, поражение почек. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В заводской упаковке в контейнере для ЛВЖ. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Погасить в комнате открытый огонь, проветрить помещение, удалив людей (при объеме более 20 мл). |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любым огнегасительным средством. |

55. Изоамиловый спирт.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | Перманганат и дихромат калия | До 0,5 мл | Вз – 0,5 г Д – 0,1 г | 30 % альбуцид |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Работать на сквозняке или в вытяжном шкафу. | Перчатки. | Резкое раздражение верхних дыхательных путей, головная боль, тошнота, рвота, поверхностное дыхание. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – резкое раздражение от паров и особенно от капель | Промыть водой (10 мин), затем ввести под веки по 2 капли альбуцида. |
| НА КОЖУ – быстро всасывается через кожу, поражая нервную систему и органы выделения | Смыть водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от массы более 15 г | Энергичное промывание желудка водой 2 раза. При дозе более 10 мл вызвать «Скорую помощь»! |
| Систематическое воздействие малых доз | Наркотик. Хронические отравления в школе невозможны. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | До 10 мл – проветриванием (погасить открытый огонь), более 10 мл – адсорбентом, через 3-5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любым огнегасительным средством, лучше водой. |

56. Масляная кислота.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | Перманганат и дихромат калия | Не более 5 мл 5 %-ного раствора | Вз – 3 г Д – 1 г | 10-15 г оксида магния, 30 % альбуцид |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Только в вытяжном шкафу | Обязательны очки и перчатки. | Не описаны |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – от1 капли через 2 мин помутнение роговицы и слепота | Тщательно промыть водой, ввести под веки альбуцид. К врачу! |
| НА КОЖУ – химический ожог с последующим некрозом пораженного участка | Промыть водой. К врачу! |
| ВНУТРЬ – нет данных | Принять оксид магния, взболтанный в стакане воды, через 2 мин вызвать рвоту. Отправить пострадавшего в больницу с сопровождающим. |
| Систематическое воздействие малых доз | Поражения кожи и глаз. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | На сквозняке в очках и перчатках засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство. |

57. Метиламин  (25 %-ный водный раствор).

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ------------ | Концентрированные кислоты | Не выдавать | Не установлена | 2 л 2 %-ной уксусной кислоты. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| На сквозняке или в вытяжном шкафу. | Обязательны перчатки! | Затрудненное дыхание, кровянистые выделения из носа, дрожание головы. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – сильное раздражение от паров, от раствора возможна полная потеря зрения | Промыть водой 10 мин, затем 2 % раствором борной или уксусной кислоты. В тот же день обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – сильное жжение и покраснение кожи, болезненные ощущения сохраняются до 2 ч. | Промыть чистой водой 10 мин, ополоснуть 2 % кислотой. |
| ВНУТРЬ – химический ожог пищевода и желудка с очень неблагоприятными последствиями | Немедленно вызвать рвоту, затем выпить 1 л 2 % уксусной кислоты и через 1-2 мин снова вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | Нарушение ритма дыхания. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешок. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | На сквозняке, в перчатках засыпать адсорбентом. Через 5 мин адсорбент переместить в полиэтиленовый мешочек, плотно завязать и выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 2 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство, лучше вода. |

58. Нефть сырая.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 лет | ---------------- | До 10 мл | ---------------- | 30 % альбуцид, 30мл подсолнечного масла, |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | Перчатки. | ------------------------------------------------- |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – пары слегка раздражают | При раздражении ввести под веки по 2 капли альбуцида. |
| НА КОЖУ – сухость и шелушение участка, куда попало вещество | Снять, не размазывая тампоном, смоченным растительным маслом. Вымыть участок теплой водой с мылом 2 раза. |
| ВНУТРЬ – отравления различной степени тяжести | Вызвать рвоту, дать 30 мл подсолнечного масла и через 2-3 мин снова вызвать рвоту. |
| Систематическое воздействие малых доз | Сухость и шелушение кожи. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в любой упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Собрать газетной бумагой и выбросить с твердыми отходами. Участок протереть тампоном с керосином. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Переместить в сосуд № 2 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство, кроме воды. |

59. Углерод четыреххлористый.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | ---------------- | До 5 мл | Вз – 10 мл Д – 3 мл | 100 мл вазелинового масла, 10 г активированного угля |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| На сквозняке или в вытяжном шкафу. | Обязательны перчатки | Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, возможна потеря сознания. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой 10 мин |
| НА КОЖУ – легкий химический ожог, из-за всасывания в кожу общее отравление | Дважды промыть холодной водой с мылом. Обратиться к врачу при плохом самочувствии. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от 30-50 мл | Вызвать «Скорую помощь»! До ее прибытия дать вазелиновое масло или активированный уголь и вызвать рвоту через 3-5 мин. |
| Систематическое воздействие малых доз | Канцероген! При поступлении любым путем – тяжелые поражения печени, даже от малых доз. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В перчатках, на сквозняке засыпать адсорбентом. После перемешивания через 5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | В склянку добавить вдвое больший объем воды и 3 больших гвоздя так, чтобы они прошли через весь водный слой. Закупорить сосуд и встряхивать содержимое раз в день в течение месяца. Жидкость слить в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Слить в сосуд № 2. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

60. Уксусноизоамиловый эфир.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3 года | Перманганат и дихромат калия | До 2 мл | Вз – 2 г Д – 1 г | ---------------------- |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| На сквозняке или в вытяжном шкафу. | Перчатки. | От паров головокружение, кашель, жжение в глазах, тошнота. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – резкое раздражение | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – легкий химический ожог | Смыть холодной водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от объема более 30 мл | При дозе более 30 мл вызвать «Скорую помощь»! В любом случае вызвать рвоту, затем трижды промыть желудок чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Наркотик! Широко используется токсикоманами. Вызывает дерматиты и изменение состава крови. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | До 5 мл – проветриванием, более 5 мл – избытком адсорбента( через 5 мин выбросить с твердыми отходами). |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любым огнегасительным средством, кроме воды. |

61. Уксусноэтиловый эфир.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Не ограничен | Перманганат и дихромат калия | До 5 мл | Вз – 20 мл Д – 5 мл | 15 г оксида магния |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| На сквозняке | Перчатки. | ------------------------------------------------- |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – резкое раздражение (даже от паров) | Промыть водой 7 мин, затем 2 % гидрокарбонатом натрия. |
| НА КОЖУ – раздражение, легкий химический ожог | Участок обмыть водой (5 мин), затем (3 мин) примочить 2 % гидрокарбонатом натрия и ополоснуть водой. |
| ВНУТРЬ – раздражение пищевода. Смертельный исход в школе маловероятен. | Взболтать оксид магния в стакане воды (1 г на 1 г проглоченного вещества) и выпить. Через 5 мин вызвать рвоту, затем промыть желудок чистой водой. |
| Систематическое воздействие малых доз | Наркотик! Вызывает дерматиты и экземы. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в заводской таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | До 5 мл – проветриванием, более 5 мл – адсорбентом, через 5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любым огнегасительным средством, кроме воды. |

62. Фенол.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | ----------------- | Исключить контакт учащихся с фенолом в любом виде! | Вз – 0,5 г (через рот) Д – 0,2 г (через рот) | 100 мл 10 % этанола, 20 г оксида магния, 100 мл растительного масла. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы протереть тампоном с растительным маслом (в перчатках!) | Очки, перчатки. | Повышенная температура, головная боль, расстройство дыхания. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – сильное раздражение, возможны тяжелые последствия | Сначала промыть 2-3 мин 2 % раствором гидрокарбоната натрия, затем водой 10 мин. Обратиться к окулисту в тот же день. |
| НА КОЖУ – раздражение, затем омертвление участка, куда попал даже 2-3 % раствор. | Протереть пораженное место тампоном с растительным маслом или с 10 % этанолом (работать в перчатках!), а затем промыть водой с мылом. Не медлить. В тот же день обратиться к врачу. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от масс от 2 г | Немедленно дать взвесь оксида магния в воде и через 2 мин вызвать рвоту. При дозе более 4 г перед процедурой вызвать «Скорую помощь» |
| Систематическое воздействие малых доз | Раздражение верхних дыхательных путей, кожный зуд, общая и мышечная слабость, нарушение функций ЦНС. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешочек. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | На сквозняке (в перчатках) засыпать жидкость адсорбентом. Кристаллы собрать тампоном с растительным маслом и поместить в сосуд № 2. не снимая перчаток, вымыть руки с мылом. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | К насыщенному раствору по каплям добавлять бромную воду пока выпадет осадок трибромфенола. Жидкость декантировать в сосуд № 1, осадок выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Добавлять по каплям бромную воду до прекращения выпадения осадка. Жидкость выбросить. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство |

63. Формалин 40 %-ный.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 года | Калия перманганат и дихромат | До 5 мл 5 % раствора | Вз – 20 мл 5 %-ного д – 5 мл 5 %-ного | 3 л 3 % раствора карбоната аммония, 0,5 л 5 % раствора аммиака |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| На сквозняке или в вытяжном шкафу. | Обязательны перчатки. | Раздражение слизистых оболочек, одышка, общая слабость, носовые кровотечения, иногда судороги. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – резкое раздражение, от 40 % раствора возможна полная потеря зрения | Промыть водой (10 мин) и направить пострадавшего к окулисту. |
| НА КОЖУ – сильный химический ожог, может быть некроз места аппликации | Сначала смыть приготовленным раствором аммиака, затем чистой водой (10 мин). |
| ВНУТРЬ – смертельный исход через 5-6 ч от 100 мл 5 % раствора | Вызвать «Скорую помощь»! до ее прибытия промыть желудок два раза 1,5 л 3 %-ного карбоната аммония. |
| Систематическое воздействие малых доз | Заболевания ногтей, сыпь на коже, преимущественно тыльной стороны кистей. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в заводской и дополнительной упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Засыпать разлив любой твердой солью аммония и через 3 мин адсорбентом. Перемешать и выбросить с твердыми отходами. Работать в очках и перчатках. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Добавить насыщенный водный раствор любой соли аммония (1:1 по объему), через 10 мин слить все в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Слить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство, лучше вода. |

64. Метилен хлористый.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | ---------------- | До 3 мл | Вз – 5 мл Д – 1 мл | 10 г активированного угля |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | Перчатки. | Головокружение, резкое вздутие живота, потеря сознания, рвота, раздражение верхних дыхательных путей. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – ------------------------------------- | Смыть прохладной водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход у детей от массс более 5 г, у взрослых – более 10 г | Вызвать «Скорую помощь»! До ее прибытия вызвать рвоту, дать внутрь 10 г активированного угля и через 2-3 мин снова вызвать рвоту. |
| Систематическое воздействие малых доз | Канцероген! Возможно нарушение функций печени, на кожу действует мало. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Засыпать избытком адсорбента, перемешать, через 5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любое огнегасительное средство, кроме воды. |

65. Хлороформ.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 лет | ---------------- | До 3 мл | Вз – 5 г Д – 2 г | 10 г активированного угля |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| На сквозняке или в вытяжном шкафу. | Перчатки. | Кровавая рвота, головокружение, слабость, болезненность печени. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть водой 10 мин. |
| НА КОЖУ – общее отравление и сухость кожи в месте аппликации | Смыть водой с мылом 2 раза. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от 50 г, от 10 г – тяжелое отравление | Вызвать рвоту, промыть желудок водой, дать активированный уголь. При дозе более 10 г вызвать «Скорую помощь»! |
| Систематическое воздействие малых доз | Канцероген! Расстраивает функцию печени даже малыми дозами. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Добавить 10 % раствор едкого натра (1:3 по объему), встряхивать сосуд 1 раз в сутки до тех пор, пока жидкость не станет однородной, затем вылить в канализацию. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно. |

66. Циклогексан.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 лет | Перманганат калия в смеси с серной кислотой | До 10 мл | Вз – 30 мл Д – 5-10 мл | Огнезащитную ткань, 5 г активированного угля. |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Запрещается открытый огонь ближе 5 м от места работы. | Перчатки. | ------------------------------------------------ |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – раздражение | Промыть чистой водой. |
| НА КОЖУ – ------------------------------------- | Промыть водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельный исход от 75 мл и более | При объеме более 50 мл вызвать «Скорую помощь»! При меньших объемах и до прибытия медиков вызвать рвоту, дать активированный уголь и через 10 мин снова вызвать рвоту. Направит пострадавшего с сопровождением к врачу. |
| Систематическое воздействие малых доз | Зуд кожи в местах аппликации. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в любой таре. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | Отключить в комнате все электроприборы (при объеме более 100 мл), засыпать адсорбентом, перемешать и через 5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Кроме воды любым средством, лучше тканью. |

67. Этиленгликоль.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Не установлен | Калия перманганат и дихромат | До 10 мл | Вз – 25 мл Д – 10 мл | 0,5 л насыщенного раствора гидрокарбоната натрия, 50 мл водки |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- | ---------------------- | Расширение вен сетчатки глаз, помутнение сознания, учащенное дыхание (через 2-12 ч после приема внутрь) |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – легкое раздражение | Промыть водой 15 мин. |
| НА КОЖУ – жжение в месте аппликации | Смыть водой с мылом. |
| ВНУТРЬ – смертельная доза 100-150 мл (из-за разрушения почек через 5- 20 дней) или потеря зрения | Вызвать «Скорую помощь»! До ее приезда вызвать рвоту (дать раствор соды, вызвать рвоту через 1 мин), затем дать 50 мл водки. |
| Систематическое воздействие малых доз | --------------------------------------------------------- |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В контейнере для ЛВЖ в завидской упаковке. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | До 5 мл – проветриванием, более 5 мл – засыпать адсорбентом, перемешать и через 5 мин выбросить с твердыми отходами. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Перенести в сосуд № 2 |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Любым средством, лучше водой. |

2. Иод кристаллический.

| Группа хранения | Срок хранения | Вещества с которыми опасен контакт | Выдача учащимся | Минималь ная опасная доза | Перед работой приготовить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Не ограничен | Водный раствор аммиака, цинковая пыль | В виде иодной воды до 10 мл | Вз, д –1 ст ложка 5 % настойки | Крахмал в виде водной кашицы, насыщенный раствор сульфита натрия |

| Особенности подготовки рабочего места лаборанта | Средства индивидуальной защиты | Симптомы острого отравления |
| --- | --- | --- |
| Постелить полиэтиленовую пленку, которую потом протереть тампоном с раствором сульфита натрия. | Очки, перчатки. | Охриплость голоса, кашель, отек век, снижение остроты зрения – от паров. От настойки – рвота, резкая слабость. |

| Вероятные последствия промедления с помощью при попадании: | Неотложная помощь |
| --- | --- |
| В ГЛАЗА – химический ожог с тяжелыми последствиями | Промывка 2 % содовым раствором не менее 5 мин, затем струей проточной воды (веки раскрыть пальцами). Обратиться к окулисту. |
| НА КОЖУ – химический ожог с последующим образованием язвы. | Пораженное место промыть спиртом или насыщенным раствором сульфита натрия до исчезновения окраски, затем проточной водой 10 мин. К врачу. |
| ВНУТРЬ – тяжелое отравление, нарушение функций почек – от настойки; отек легких – от паров | Крахмал (в виде водной кашицы), затем промывание водой. Операции повторять до тех пор, пока крахмал не перестанет окрашиваться в синий цвет. |
| Систематическое воздействие малых доз | Функциональное расстройство ЦНС, дерматиты различной степени тяжести. |

Способы:

| ХРАНЕНИЯ | В сейфе в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешочек. |
| --- | --- |
| УБОРКИ | В резиновых перчатках смести ватным или бумажным тампоном в стакан с 50 % раствором гипосульфита натрия или насыщенным раствором сульфита натрия. Участок протереть тампоном, смоченным одним из растворов. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗБЫТКА | Растворить небольшими порциями в избытке одного из растворов (см выше, раствор не должен иметь окраски) и перелить в сосуд № 1. |
| УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТА | Добавить твердый сульфит или гипосульфит натрия до исчезновения окраски раствора, затем слить в сосуд № 1. |
| ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ | Не огнеопасно |